## Slide 1: UniMoRover
21 Dicembre 2017
Mazzocchi Enrico
Mellone Giacomo
Pistoni Luca
Truffellini Samuele
Vidoni Aldo

## Slide 2: Tabella dei contenuti
Introduzione
Architettura Hardware
Analisi HW + SW
Nordic nRF24L01
FPGA
CAN Bus
HC-SR04 Ultrasonic Sensors
Motor Driver
Conclusioni
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 3: 1. Introduzione

## Slide 4: Quali problemi si vogliono risolvere?
Comando a distanza di veicoli intelligenti per ordinamento di prodotti nei magazzini
Ispezione di luoghi non facilmente accessibili e/o pericolosi per l’uomo con veicoli muniti di sensoristica
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 5: L’idea
Qual è il punto di partenza?
✔ La scelta è ricaduta sul veicolo per bambini PegPerego per offrire diversi vantaggi:
Semplicità di modifica dei componenti meccanici
Dimensioni e trasporto
Motori e cablaggio già presenti
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 6: 2. Architettura Hardware

## Slide 7
Architettura
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 8
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 9: Funzioni principali dei µC e FPGA
PIC1 | PIC2 | PIC3/PIC3bis | FPGA
Comunicazione UART con FPGA | Gestione della logica per la ricezione dei messaggi sul bus CAN | Pilotaggio dei sensori ad ultrasuoni HC-SR04 | Gestione VGA con visualizzazione stato sensori e pulsantiera
Invio e ricezione dei pacchetti via wireless tramite nRF24L01 | Logica scambio dei messaggi con l’FPGA utilizzando il Nordic nRF24L01 | Invio di byte di messaggio riguardanti lo stato dei sensori sul bus CAN | Invio dei comandi da dare al rover
 | Controllo motori: messaggi FPGA Stato sensori ad ultrasuoni HC-SR04 |  | Ricezione messaggi di stato dei sensori tramite nRF24L01
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 10: 3. Analisi HW+SW

## Slide 11: Modulo radio 2.4GHz: Nordic nRF24L01
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli
Fino a 2Mbps di velocità di trasferimento dei dati via aria
Consumi ridotti: 900nA in modalità “power down” 22μA in modalità “Standby”
Impacchettamento automatico dei dati ed invio tramite Enhanced ShockBurst e gestione automatica dei pacchetti in ricezione
CRC e tecniche per migliorare fault tolerance (ritrasmissione pacchetti, ACK ecc.)

## Slide 12: Comunicare col Nordic: Serial Peripheral Interface (SPI)
IRQ: Interrupt pin, attivo basso: avvenuto scambio di pacchetti
MISO: Master Input Slave Output (SDI)
MOSI: Master Output Slave Input (SDO)
SCK: Clock;
CSN: SPI chip select
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 13: Fase di debug: SPI e Radio
✘ Difficoltà nella fase di debug dovute a:
Assenza totale di LED
SPI: standard configurabile (3 bit da impostare)
Necessità di avere una coppia funzionante per testare la trasmissione
Datasheet equivoco
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 14
Reverse engineering con librerie di Arduino per comprendere come configurare l’SPI
CLK
0xA0: W_TX_PAYLOAD
0xBA: Dato da trasmettere
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 15: Debug parte radio
Antenna patch @ 2.4GHz
+
Analizzatore di rete Anritsu
Frequenza centrale = 2.51GHz per evitare disturbi con WiFi e ambiente circostante
Trasmissione del pacchetto avvenuta
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 16: Invio/Ricezione dei pacchetti e logica full duplex
✘ Necessità di trasmettere e ricevere pacchetti dallo stesso PIC: difficoltà di gestione della logica full duplex per sincronismo su reti non cablate
PIC1 = Primary TX
PIC2 = Primary RX
Adozione dell’ACK con payload
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 17: FPGA
Funzioni SW principali
Stampare a monitor lo stato dei sensori del veicolo e della pulsantiera dei comandi, utilizzando l’uscita VGA
Comunicare con il PIC1 tramite l’interfaccia UART per trasmettere i comandi e ricevere byte di stato dei sensori di prossimità
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 18: FPGA: controller VGA
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli
Si definiscono tutti i pixel uno ad uno intendendo lo schermo come una matrice di pixel  RGB
HSync e VSync  devono essere in uno stato logico alto nell’active region e andare allo stato logico basso nella blanking region
I tempi “sync time”, “front porch” e “back porch” servono da segnali di sincronismo e la loro durata è calcolata a partire dalla risoluzione dello schermo

## Slide 19
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 20: Blocchi principali driver VGA
PLL.xco: file creato dal Clocking wizard per generare clock differenti a partire dal quarzo a 100MHz
Sync.vhd: utilizza il clock del PLL.xco per gestire la sincronizzazione di HSync e VSync
Display7.vdh: driver del display a 7 segmenti e invio dei byte ascii per pilotare il rover
16
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 21
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 22
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 23: FPGA: controller UART e gestione pacchetti
Trasmissione real time  è stato scelto di inviare/trasmettere dati ogni 50 ms in modo continuativo
In caso non si prema alcun pulsante viene inviato STOP: aggiornamento dati continuo tramite l’ack ricevuto dal Nordic
La trasmissione/ricezione dei pacchetti avviene tramite FSM
✘ Maggior consumo di risorse
✔ Dati aggiornati continuamente
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 24
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 25
TX_counter
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 26
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 27
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli
RX_counter

## Slide 28: CAN Bus
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli
Costi ed implementazione
Tecnica di accesso non distruttiva
Ritrasmissione automatica
Classificazione messaggi tramite ID
Comunicazione event-driven
Isolamento di nodi guasti

## Slide 29: CAN Bus
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 30: CAN Bus - Debug
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli
Verifica trasmissione del messaggio
CAN sniffer utilizzato come ricevitore e trasmettitore

## Slide 31: CAN Bus – Verifica collegamento
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli
Bus Can collegato correttamente
CAN non collegata

## Slide 32: CAN Bus
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 33: HC-SR04 Ultrasonic Sensor
Range: 2cm – 4m
Composto da
  Trasmettitore  Segnale di Trigger
  Ricevitore  Segnale di Eco
Trade-off tra costi e prestazioni
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 34: HC-SR04 Ultrasonic Sensor
Due soglie utilizzate:
  I soglia: visualizzazione dell’allarme a monitor
  II soglia: invio tramite CAN del segnale di arresto dei motori e l’allarme sonoro del clacson
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 35: HC-SR04 Ultrasonic Sensor
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli
Come irrobustire il calcolo del segnale prima dell’invio?
Sistema a contatori
Prima variabile
Seconda variabile

## Slide 36: HC-SR04 Ultrasonic Sensor
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli
✔ Funzionalità Real-Time non viene persa
✔ µC sfruttato nel migliore dei modi
✔ No falsi allarmi e possibili arresto del veicolo dovuto ad essi
✘ Aumento complessità del codice
✘ Maggior numeri di segnali da gestire sui canali di comunicazione

## Slide 37: Driver Motori DC
BATT
M
M
Il sistema PegPerego non presentava un controllo sulla velocità dei motori.
✔ Semplicità
✘ Velocità dei motori non controllabile
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 38: Driver Motori DC
BATT
M
M
UniMoRover gestisce i motori tramite un segnale PWM, generato da due driver appositamente realizzati.
✔ Velocità controllata dalla centralina del rover
✔ Gestione separata dei due motori
✘ Complessità circuitale
DRIVER
DRIVER
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 39: Driver Motori DC: Design Solution Exploration
 | VNH3SP30 | VNH2SP30 | VNH5019
Operating voltage | 5.5 – 16 V | 5.5 – 16 V | 5.5 – 24 V
MOS Ron (per leg) | 34 mΩ typ. | 19 mΩ typ. | 18 mΩ typ.
Max PWM frequency | 10 kHz | 20 kHz | 20 kHz
Current sense | n/a | 0.13 V/A typ. | 0.14 V/A typ.
Logic input threshold | 3.25 V min. | 3.25 V min. | 2.1 V min.
Current for infinite run-time | 9 A | 14 A | 12 A
Time to overheat at 15A | 30 s | 150 s | 90 s
Time to overheat at 20A | 8 s | 35 s | 20 s
Price * | 6.63€ | 8.55€ | 7.44€
ST Microelectronics Full Bridge Chip
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli
* from RS Component S.r.l., December 2017

## Slide 40: L’idea
Driver Motori DC
INA | INB | ENA/DIAGA | ENB/DIAGB | OUTA | OUTB | CS | Operating Mode
0 | 0 | 1 | 1 | L | L | High imp. | Brake to GND
0 | 1 | 1 | 1 | L | H | Isense=Iout/K | Counterclockwise (CCW)
1 | 0 | 1 | 1 | H | L | Isense=Iout/K | Clockwise (CW)
1 | 1 | 1 | 1 | H | H | High imp. | Brake to Vcc
x | x | 0 | x | L | L | High imp. | Error in branch A
x | x | x | 0 | L | L | High imp. | Error in branch B
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 41: L’idea
Driver Motori DC: Realizzazione
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 42: Driver Motori DC: Test
Verifica connessioni e cortocircuiti
Test a duty cycle e carico variabili
Test over-temperature a carico massimo
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 43
Driver Motori DC: Current Sense
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli
Fault Tolerance via software:
Quando il valore supera una soglia predefinita, il rover si ferma e segnala su schermo l’errore
Se il guasto è temporaneo e la corrente ritorna entro il valore limite, il rover ritorna in funzione
Corrente [A]

## Slide 44: L’idea
Driver Motori DC: Current Sense
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 45: 4. Conclusioni

## Slide 46: Risultato finale

## Slide 47
Conclusioni: cosa è stato ottenuto
Rover comandabile a distanza tramite pulsantiera FPGA munito di:
Comunicazione radio a 2.4GHz via moduli Nordic nRF24L01
Sensori di prossimità HC-SR04 che inviano i messaggi di stato tramite bus CAN
Stampa su monitor dello stato dei sensori tramite VGA
Driver motori progettati ad hoc
Sistemi SW e HW di fault tolerance
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 48
Sviluppi futuri
Implementazione joystick
Comunicazione diretta tra modulo Nordic e FPGA
Controllo dello sterzo tramite motore elettrico
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 49
TX_counter
RX_fsm
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli

## Slide 50
UniMoRover – veicolo a controllo remoto con riconoscimento ostacoli